福州市生态环境局

榕鼓环评〔2024〕001号

关于福建福州鼓楼华屏110kV 变电站主变扩建工程（2号主变）建设项目环境影响报告表

的审批意见

国网福建省电力有限公司福州供电公司:

你公司报送的《福州鼓楼华屏110千伏变电站主变扩建工程（2号主变）建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《环境影响评价法》第22条等规定，经技术审查，现提出审批意见如下:

- 拟建项目位于福州市鼓楼区华大街道北二环中路和福飞南路交叉口东南侧,拟投资1193万元，扩建#2主变1台，容量为63MVA，新增10kV出线14回，新增无功补偿装置1×（4+3）Mvar，无新增110kV出线，不新增征地。拆除原事故油池后原址新建1座事故油池（有效容积25m³）。

二、根据《报告表》评价结论，该项目符合国家产业政策，符合福州市“三线一单”生态环境分区管控要求，在严格执行环保“三同时”制度，认真落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，加强环境管理，确保区域环境质量稳定的前提下，从环境保护角度分析，项目建设可行。同意按照《报告表》所列建设项目的地点、性质、规模和环境保护对策措施进行项目建设。

你公司应认真全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和总量控制要求。项目在工程设计、施工和投入生产过程中应重点做好以下生态环境保护措施：

## 1.水污染防治。施工废水经临时沉淀处理后回用，不排入附近水体；生活污水可利用原有化粪池处理，定期清掏，不外排。

## 2.大气污染防治。加强材料转运与使用的管理；对施工道路和施工现场定时洒水、喷淋，避免尘土飞扬；建（构）筑物内施工材料及垃圾及时合理清运；按“工完料尽场地清”的原则立即进行空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积。选用性能优良的施工机械和运输车辆，经常清洗，采用密封、遮盖等防尘措施，确保设备机械设备或车辆尾气排放符合相关标准要求。

3.噪声污染防治。运输车辆应尽量避开噪声敏感区域和噪声敏感时段，禁止鸣笛；合理安排施工作业时间，噪声级较高的设备安排在昼间进行工作，禁止夜间施工。尽可能选用低噪声设备，定期维护保养，采取建设移动声屏障、安装消声器及隔振垫等措施，以减小变电站施工噪声对周围声环境保护目标的影响，确保厂界噪声达标。

4.固体废物污染防治。加强对施工期生活垃圾和建筑垃圾的管理，施工人员产生的生活垃圾由垃圾桶收集后委托地方环卫部门及时清运；土建及设备安装等施工阶段产生的弃土弃渣以及其他建筑垃圾及时清运，并委托有关单位运送至指定受纳场地。危险废物，需立即交由有资质的单位处理处置，并按照国家规定办理相关转移登记手续。

5.电磁环境污染防治。保证导体和电气设备安全距离，设置防雷接地保护装置，降低静电感应的影响。

6.环境风险防范。项目应建立严格的环保管理制度，严格按照《报告表》要求落实各项环境风险防范措施，加强环保设施运行管理与维护。加大风险监测和监控力度，落实《报告表》中施工期、运营期的环境保护监测和管理计划，做好大气、水质、噪声等监测工作，发现问题及时整改和报告。

三、污染物排放标准（标准更新按新标准执行）及主要污染物允许排放总量：

（一）污染物排放标准

1.噪声。施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）规定；位于福飞南路和北二环中路两侧35m范围内厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，变电站其余厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。主变噪声应满足《变电站噪声控制技术导则》（DL/T1518-2016）中相关要求。

2.电磁环境。工频电场、工频磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中频率为50Hz所对应的公众曝露控制限值。

3.事故油池满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）中的要求。

四、《报告表》审批后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或环保措施等发生重大变动的，应当依法重新报批项目变更的环境影响报告表（书）。

五、项目建设应严格执行环保“三同时”制度。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任，并委托有资质的单位开展环境监理工作。项目竣工后，应按照规定的程序和标准，组织开展竣工环境保护验收。项目配套的各项环境保护设施未建成或未经竣工验收合格，项目不得投入生产。

六、我局委托福州市鼓楼生态环境保护综合执法大队开展该项目环保“三同时”监督检查和日常环保监督管理工作。

福州市生态环境局

2024年6月28日